## Slide 1: Лекция №16
Развертывание и управление
setuptools
Управление развертыванием ПО
Системы управления конфигурацией
Puppet
Chef
Ansible
SaltStack
Практика

## Slide 2: setuptools
Программное обеспечение должно иметь удобный формат для развертывания на компьютерах конечных пользователей. Python предлагает для этих целей библиотеку setuptools, позволяющую компоновать все файлы программы в пакеты, с которыми может работать установщик pip, и даже регистрировать эти пакеты в глобальном хранилище PyPI.
Как правило, проект (например, my_project) имеет следующую структуру:
my_project_dir/
my_project/
main_file.py
any_other_file.py
tests/
test_main_file.py
test_any_other_file.py

## Slide 3: setuptools
Чтоб этот проект можно было упаковать в пакет, а также установить в site-packages надо дополнить проект файлами __init__.py и setup.py:
my_project_dir/
my_project/
__init__.py
main_file.py
any_other_file.py
tests/
test_main_file.py
test_any_other_file.py
setup.py
Файл __init__.py – пустой. Его наличие в папке означает, что эта папка со всем содержимым является частью проекта и должна попасть в пакет.
Файл setup.py определяет верхний уровень проекта и содержит информацию по пакету для утилиты setuptools.
Тесты (папка tests), как правило, не должны попадать в распространяемый пакет, т.к. не являются частью программного продукта.

## Slide 4: setuptools
Содержимое setup.py может, к примеру, выглядеть так:
from setuptools import setup
setup(name='mycoolproject',
version='0.0.1',
description='Project is really cool',
author='John Doe',
author_email='jdoe@gmail.com',
packages=['my_project']
)
Файл обязательно должен содержать импорт setup из setuptools и поля name (имя пакета) и packages (каталоги, которые войдут в итоговый пакет).
Сборка пакета осуществляется командой:
$ python3 setup.py sdist
После этого архив с пакетом mycoolproject-0.0.1.tar.gz можно найти в папке dist.

## Slide 5: setuptools
Если для пакета необходимо устанавливать дополнительные сторонние библиотеки (иными словами пакет имеет зависимости), эти библиотеки необходимо прописать в отдельном файле requirements.txt (можно создать его рядом с setup.py). Зависимость от встроенных библиотек Python нигде указывать не нужно. Содержимое requirements.txt может быть, к примеру, таким:
Установка программы из папки с файлом setup.py может выполняться при помощи pip (опция –e заставляет pip искать устанавливаемую программу не в PyPI, а в указанной следом папке, “.” – текущая папка):
$ pip3 install –e .
Если надо использовать файл requirements.txt, он передается в качестве параметра pip с опцией –r:
SQLAlchemy==1.0.11 PySocks==1.6.8 click==6.7
$ pip3 install –e . –r requirements.txt

## Slide 6: Управление развертыванием ПО
Быстрое развитие виртуализации вкупе с увеличением мощности серверов, соответствующих промышленным стандартам, а также доступность «облачных» вычислений привели к значительному росту числа нуждающихся в управлении серверов, как внутри, так и вне организации. И если когда-то такая система представляла собой набор стоек с физическими серверам в центре обработки данных на одном или нескольких этажах одного здания, то теперь зачастую приходится управлять гораздо большим количеством серверов (как физических. так и виртуальных), которые могут быть распределены по всему земному шару. Здесь на помощь приходят средства управления конфигурацией.

## Slide 7: Описание проблемы
Как можно было бы попытаться решить проблему установки ПО на множество управляемых серверов. Как вариант, написать пару скриптов, в которых будет что-то наподобие:
# servers.sh
#!/bin/bash
servers="server00 server01 server02 server03 server04"
for server in $servers ; do
scp /path/to/job/file/job.sh
$server:/tmp/job.sh ssh
$server sh /tmp/job.sh
done
# job.sh
#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install nginx
service nginx start

## Slide 8: Описание проблемы
Вроде все кажется легким и простым. Нужно что-то сделать — пишем новый скрипт, запускаем. Изменения приходят на все серверы последовательно. Если скрипт хорошо отлажен — все будет хорошо работать. До поры.
Теперь представьте, что серверов стало больше. Например, сотня. А изменение долгое — например, сборка чего-нибудь большого и страшного (например, ядра) из исходников. Скрипт будет выполняться сто лет, но это полбеды.
Что если обновление требуется выполнить только на определенной группе из этой сотни серверов. А через два дня нужно сделать другую большую задачу на другом срезе серверов. В этом случае придется каждый раз переписывать скрипты и много раз проверять, нет ли в них каких-нибудь ошибок, не вызовет ли это какой-нибудь проблемы при запуске.
Проблема в том, что в подобных скриптах описываются действия, которые необходимо выполнить для приведения системы в определенное состояние, а не само это состояние.

## Slide 9: Системы управления конфигурацией
Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.
Современные системы управления конфигурацией по сути стремятся к тому, чтобы в полной мере реализовать принцип Infrastructure-as-Code, в соответствии с которым вся существующая IT-инфраструктура, машины, их конфигурация, связи между ними и так далее могут быть описаны одним или несколькими формальными файлами, таким образом, чтоб системы управления конфигурацией могли воплотить описанную конфигурацию в жизнь.

## Slide 10: Системы управления конфигурацией
Очень важно тут то, что состояние всей инфраструктуры остается обозримым и контролируемым. Ручное выполнение операций на узлах минимизировано или сведено к нулю.
Это единственный путь управлять огромными и растущими инфраструктурами.
Примерами систем управления конфигурацией являются Puppet, Chef, Ansible и Salt. Они были задуманы чтобы упростить настройку и обслуживание десятков, сотен и даже тысяч серверов. Ansible и Salt написаны на Python.

## Slide 11: Puppet
Puppet (написан на Ruby) считается наиболее используемым из четырех. Он наиболее полон с точки зрения возможных действий, модулей и пользовательских интерфейсов, представляя полную картину ЦОД, охватывая почти каждую операционную систему и предоставляя утилиты для всех основных ОС. Начальная установка относительно проста, требует развертывания головного сервера и клиентских агентов на каждой управляемой системе.
Архитектура — клиент-серверная, на сервере хранятся конфигурационные фалы (в терминах puppet они называются манифесты), клиенты обращаются к серверу, получают их и применяют.

## Slide 12: Puppet
Манифесты Puppet декларативно описывают необходимое состояние системы, а вычисление, как к нему прийти из текущего состояния — задача самой системы управления конфигурацией. Для сравнения, манифест puppet, выполняющий ту же работу, что и пара ранее приведенных скриптов:
class nginx {
package { 'nginx':
ensure => latest
}
service { 'nginx':
ensure => running,
enable => true,
require => Package['nginx']
}
}
node /^server(\d+)$/ {
include nginx
}

## Slide 13: Puppet
Еще пример манифеста, проверяющего существования файла и настраивающего права доступа к нему:
file { '/tmp/helloworld':
ensure => present, # файл должен существовать
content => 'Hello, world!', # содержимое файла - я строка "Hello, world!"
mode => 0644, # права на файл - 0644
owner => 'root', # владелец файла - root
group => 'root' # группа файла - root
}

## Slide 14: Chef
Chef (серверная часть написана на Erlang, клиентская – на Ruby) и остальные систему управления конфигурацией работают по схожему принципу. Основные элементы инфраструктуры Chef:
Nodes (Ноды) — это любой сервер, физический, либо виртуальный, который вы будете настраивать с помощью Chef.
The Server (Chef-сервер) — непосредственно сам Chef-сервер к которому обращаются клиенты (Nodes), сервер состоит из нескольких компонентов:
  Workstations (рабочие станции) — рабочее место администратора Chef, т.е. компьютер на котором мы готовим рецепты, поваренные книги и управляем всей кухней с помощью knife.
  Knife —это основной инструмент для работы с Chef из консоли. Именно с помощью “ножа“ мы управляем нодами и Chef-сервером.

## Slide 15: Chef
Наиболее популярный инструмент в Chef это cookbook. В нем содержатся определенные рецепты.
Рецепт — это шаблон выполнения определённых действий на сервере с шаблонами файлов, переменными и т.п.
Можно создать свой рецепт:
knife cookbook create test
Можно добавить в рецепт “по умолчанию” директиву для установки списка пакетов, которые мы будем распространять на все наши серверы:
$ gedit ~/chef-repo/cookbooks/test/recipes/default.rb
%w{ntp mc htop vim-common wget curl git postfix}.each do |packages|
package packages do
action :install
end
end

## Slide 16: Ansible
Главное его отличие от других подобных систем в том, что Ansible использует существующую инфраструктуру SSH, в то время как другие (chef, puppet, и пр.) требуют установки специального PKI-окружения (PKI - Public Key Infrastructure – инфраструктура открытых ключей).
Преимущества ansbile:
относительно просто освоить;
декларативный язык описания конфигурации;
на управляемые узлы не нужно устанавливать никакого дополнительного ПО;
легко расширять с использованием дополнительных модулей.
Начать пользоваться ansible можно за пару минут:
$ sudo apt-get install ansible
$ ansible --version
ansible 2.0.0.2
config file = /etc/ansible/ansible.cfg
configured module search path = Default w/o override

## Slide 17: Ansible
Создадим файл inventory для перечисления серверов, которыми мы хотим управлять (для начала укажем там localhost):
$ ansible -i inventory -m ping all
$ ansible -i inventory -a "ls -lah" all
[test]
localhost ansible_connection=local
Теперь попробуем обратится к нашим хостам, используя ansible:
Помимо утилиты ansible, есть еще утилита ansible-playbook, которой чаще и пользуются. Чтобы не вводить каждый раз в командную строку параметры, можно в директории проекта создать файл ansible.cfg.
# ansible.cfg
[defaults]
inventory = ./inventory

## Slide 18: Ansible
Теперь создадим наш первый сценарий (playbook в терминологии ansible) web.yml.
# web.yml
---
hosts: all
user: ubuntu
tasks:
- name: Update apt cache
apt: update_cache=yes
become: true
- name: Install required packages
apt: name={{ item }}
become: true
with_items:
- nginx
- postgresql
Запускаем наш первый сценарий, который обновляет кэш apt, а потом ставит два пакета: nginx и postgresql.
$ ansible-playbook web.yml --extra-vars "ansible_become_pass=linuxuser"

## Slide 19: SaltStack
Основные элементы инфраструктуры SaltStack:
Salt master — процесс, работающий на машинах, с которых происходит управление
Salt minion — процесс, работающий на управляемых машинах. Процесс отвечает за коммуникацию с мастером, получение инструкций от него, их исполнение и контроль состояния своего хоста (если по каким-то причинам на хосте нельзя установить минион, команды могут исполняться просто через SSH);
Salt state (SLS) — конфигурационные файлы, написаны на YAML (манифесты в Puppet; playbooks в Ansible; повареные книги, cookbooks, в Chef);
SaltStack устанавливается в Ubuntu при помощи apt-get:
$ sudo apt-get install salt-master salt-minion

## Slide 20: SaltStack
Чтобы подключить minion к мастеру, нужно на миньоне указать ip мастера в /etc/salt/minion и перезапустить salt на миньоне и на мастере:
$ sudo /etc/init.d/salt-minion restart
[ ok ] Restarting salt-minion (via systemctl): salt-minion.service.
$ sudo /etc/init.d/salt-master restart
[ ok ] Restarting salt-master (via systemctl): salt-master.service.
$ sudo salt-key -A
The following keys are going to be accepted:
Unaccepted Keys:
VBU
Proceed? [n/Y] y
Key for minion VBU accepted.
Простые команды выглядят так:
$ salt '*' test.ping
$ salt '*' disk.usage
$ salt '*' cmd.run 'ls -l /etc'

## Slide 21: SaltStack
Создаем главный state. Это файл /srv/salt/top.sls:
base:
'*':
- test_machine
Создаем /srv/salt/test_machine.sls:
/etc/testfile:
file.managed:
- source: salt://testfile
- mode: 644
- user: root
- group: root
И файл testfile в /srv/salt/testfile c любым содержанием. Запускаем:
$ sudo salt '*' state.apply

## Slide 22: SaltStack
Результат:
$ sudo salt '*' state.apply
VBU:
----------
ID: /etc/testfile
Function: file.managed
Result: True
Comment: File /etc/testfile updated
Started: 22:35:44.529876
Duration: 111.181 ms
Changes:
----------
diff:
New file
mode:
0644
Summary for VBU
------------
Succeeded: 1 (changed=1)
Failed: 0
------------
Total states run: 1
Total run time: 111.181 ms

## Slide 23: Практика
* У нас есть свой сайт. Требуется написать несколько state'ов, выполнение которых приведет к установке всего сайта и его запуску с помощью SaltStack. То есть необходимо написать сценарии для установки Python нужной версии, установки нужных библиотек (можно без виртуального окружения), переносу кода сайта, запуску команды runserver и т. д. Обязательно надо проверить, все ли будет работать правильно. Последовательность инструкций устанавливается с помощью опций require и подобных.